HAK-XXS Handwasch-Ausgussbecken-Kombination platzsparende Version

Ausführung:

Gefertigt aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 (CNS), matt geschliffen

Handwasch- und Ausgussbecken sind übereinander angeordnet. Bestehend aus einer kompakten, selbsttragenden Bauweise, auf vier längsnahtgeschweißten Vierkantrohrfüßen (je 40x40x1,25 mm) stehend. Die Steherenden sind zum Ausgleich von Bodenunebenheiten mit grauen, höhenverstellbaren Kunststoffschraubstollen (+/- 15 mm) nach NSF-Norm (ohne sichtbares Gewinde) ausgestattet.

Beide Becken sind mit dreiseitigen CNS-Blenden versehen, wobei die Verkleidung des Handwaschbeckens schräg angeordnet ist. Die Becken sind tiefgezogen und naht- und fugenlos in die Abdeckung eingeschweißt. Die Abdeckungen sind dreiseitig 50 mm abgekantet. Das Handwaschbecken ist hinten 50 mm abgekantet.

.

Das Handwaschbecken ist mit Edelstahlsiebablaufventil 1 ¼"ohne Stopfen ausgestattet. Das Ausgussbecken mit Standrohrventil 1½“. Zur Arretierung eines Ausgusssiebes dient ein Edelstahlblechrost. Die Wasserversorgung beider Becken übernimmt eine Einhebel-Marken-Mischbatterie 1/2" mit Schwenkauslauf, Ver- und Entsorgungsleitungen sowie Armatur sind lose beigefügt und können problemlos mittels einer Bedienungs- und Montageanleitung über die Serienmäßige Revisionsblende unter dem Handwaschbecken installiert werden.

Anschlüsse:

KW-Zulauf ½“; Wandeckventil bauseits.

WW-Zulauf ½“; Wandeckventil bauseits.

Ablauf Ø 50, bauseits

Technische Daten:

Werkstoff:	CNS 18/10

Werkstoff-Nr.:	1.4301

Mitgeliefertes Zubehör

1 Stk. Einhebelmischbatterie ½“ mit Schwenkauslauf

für beide Becken, lose beigelegt,

zur Montage links vorne auf dem

Handwaschbecken.

1 Stk. Ablaufverbindung

Abmessungen:

Breite:   	400 mm

Tiefe:  		600 mm

Höhe:             900/640 mm

Beckengrößen:

Handwaschbecken:

Breite:   	350 mm

Tiefe:  		260 mm

Höhe:    	120 mm

Ausgußbecken:

Breite:   	340 mm

Tiefe:  		400 mm

Höhe:    	160 mm

Fabrikat:

Hersteller:         	HK Großküchen Wölfis

Typ:                	HAK-XXS-600

Bestell-Nr.:           	HAK-XXS-600